## Slide 1: Túnel de Vento Virtual 3D Interativo com Lattice Boltzmann Method
INE410129 — Computação Paralela · Assessment 1 (A1) — Proposta de Projeto
Bruno Victor

## Slide 2: Motivação
1
CFD (dinâmica dos fluidos computacional) é uma das aplicações mais tradicionais e exigentes de HPC — engenharia aeroespacial, automotiva, arquitetura, cinema/jogos.
Resolver Navier-Stokes diretamente é caro e historicamente restrito a simulações offline em cluster.
Inspiração: "túnel de vento virtual" interativo — usuário desenha um obstáculo e vê o fluxo em tempo real.
Esse tipo de demo só é viável em tempo real graças à paralelização massiva em GPU — contraste central do projeto: impossível em CPU sequencial, trivial em GPU.
Extensão proposta: cena 3D estilo viewport (Blender-like), com formas base deformáveis jogadas no túnel de vento.

## Slide 3: Por que Lattice Boltzmann Method
2
Navier-Stokes direto
(Stable Fluids)
Projeção via FFT/Poisson a cada passo — solver global, não local. Dependências entre células distantes. Usado no fluidsGL (NVIDIA).
SPH
(partículas)
Busca de vizinhos a cada passo, exige estruturas de aceleração espacial (grades/árvores). Custo extra de implementação e balanceamento de carga.
LBM
(escolhido)
Atualização local por célula, sem solver global e sem busca de vizinhos. Lida com obstáculos arbitrários via bounce-back. Mapeia quase perfeitamente para GPU.

## Slide 4: Fundamentos do LBM
3
Grade regular de células; cada célula guarda funções de distribuição f_i (fração de "pacotes" de fluido por direção discreta).
Modelo 3D usado: D3Q19 (3 dimensões, 19 direções por célula).
A cada passo: (1) Colisão — relaxação para equilíbrio local via operador BGK; (2) Propagação (streaming) — cada f_i se desloca para a célula vizinha correspondente.
Densidade ρ e velocidade u recuperadas como momentos estatísticos simples das f_i.
Condições de contorno: bounce-back (obstáculo sólido), velocidade constante (entrada de vento), fluxo livre (saída).

## Slide 5: Da forma 3D ao obstáculo da simulação
4
Usuário escolhe/deforma uma forma base (esfera, cubo, cilindro, toroide, boneco-palito) — malha de triângulos simples, sem topologia dinâmica.
Passo de voxelização converte a malha em células "sólidas" dentro da grade 3D.
Voxelização executa só quando a forma é editada — não a cada frame — já que seu custo é bem menor que o da simulação contínua.

## Slide 6: Por que esse problema tem alta carga computacional
5
Meta: tempo real a 24–60 FPS.
Grade de exemplo: 128×128×128 células (~2 milhões de células).
Cada frame recalcula colisão + propagação para todas as células, cada uma com as 19 direções do D3Q19.
Resultado: dezenas a centenas de milhões de operações de ponto flutuante por frame, sustentadas continuamente.
Inviável em tempo real de forma sequencial — perfeitamente tratável em GPU.

## Slide 7: Benefícios da paralelização
6
Cada célula depende apenas do seu próprio estado e dos vizinhos imediatos no passo anterior — padrão de stencil (como Jogo da Vida / equação do calor).
Sem dependências globais dentro de um mesmo passo de tempo.
Algoritmo embaraçosamente paralelo por célula — encaixe quase perfeito com o paradigma SIMT das GPUs.

## Slide 8: Arquitetura paralela
7
Serial
(baseline)
Implementação sequencial em C/C++, referência para cálculo de speedup.
OpenMP
(CPU multi-thread)
#pragma omp parallel for sobre as células da grade; testa nº de threads e políticas de schedule.
CUDA
(GPU — alvo principal)
Cada célula/bloco mapeado para uma thread CUDA; kernel de colisão + propagação com shared memory.
GPU é a arquitetura-alvo principal: trabalho leve por célula, mas número de células muito grande e independente — cenário ideal para throughput da GPU. MPI (múltiplas máquinas) fica fora do escopo — mencionado como trabalho futuro.

## Slide 9: Tecnologia
8
Linguagem: C/C++.
Paralelismo CPU: OpenMP.
Paralelismo GPU: CUDA (kernels de colisão + propagação, memória compartilhada).
Visualização/interação 3D: raylib ou OpenGL/GLFW — viewport com câmera orbital, menu de formas base, deformação por "pincel".
Visualização do fluido: corte por plano (slice) e, se der tempo, ray marching para fumaça volumétrica.
Profiling: NVIDIA Nsight Compute / nvprof; medição de tempo por frame (ms) e FPS.

## Slide 10: Resultados esperados
9
Chart: Tempo por frame — exemplo ilustrativo (editar com dados reais)
| 32³ | 64³ | 128³
ms/frame | 3 | 18 | 140
Resultados visuais
Capturas/vídeo da simulação interativa contornando diferentes obstáculos.
Resultados de desempenho
Tempo/frame e FPS: Serial vs. OpenMP (vários nº de threads) vs. CUDA, em 32³/64³/128³.
Gráfico de speedup (OpenMP/Serial e CUDA/Serial) por tamanho do problema.
Limiar de resolução em que tempo real (≥24–30 FPS) só é alcançável com CUDA.

## Slide 11: Referências
CHEN, S.; DOOLEN, G. D. Lattice Boltzmann method for fluid flows. Annual Review of Fluid Mechanics, v. 30, 1998.
SUCCI, S. The Lattice Boltzmann Equation for Fluid Dynamics and Beyond. Oxford University Press, 2001.
TÖLKE, J.; KRAFCZYK, M. TeraFLOP computing on a desktop PC with GPUs for 3D CFD. Int. J. Comp. Fluid Dynamics, v. 22, n. 7, 2008.
OBRECHT, C. et al. Multi-GPU implementation of the lattice Boltzmann method. Computers & Mathematics with Applications, v. 65, n. 2, 2013.
STAM, J. Stable Fluids. Proceedings of SIGGRAPH '99, 1999.
NVIDIA. CUDA Samples — fluidsGL e particles. github.com/NVIDIA/cuda-samples